## Slide 1: 导航栏

## Slide 2
2
标题栏
—
文件 材料 设备 工艺 程序 模型 项目 更新
工艺远程更新

## Slide 3: 材料库

## Slide 4
材料库更新
以材料种类进行分类，不考虑材料形态

## Slide 5: 工艺库

## Slide 6
工艺库更新
送粉/送丝设置不同的工艺卡片

## Slide 7
工艺卡片更新-送粉
送粉工艺
激光功率（W）
熔覆速度（mm/s）
质量添加（g/min）
光斑电压（V）
光斑直径（mm）
道间间隔（s）
确认
取消
层间间隔（s）
道间偏移（mm）
层间抬升（mm）
送粉转速（r/min）
熔覆材料
基板材料
保护气及流量（L/min）
载气及流量（L/min）
送粉工艺
激光功率（W）
熔覆速度（mm/s）
质量添加（g/min）
光斑电压（V）
光斑直径（mm）
道间间隔（s）
确认
取消
层间间隔（s）
道间偏移（mm）
层间抬升（mm）
送粉转速（r/min）
熔覆材料
基板材料
保护气及流量（L/min）
载气及流量（L/min）
粉末粒径（μm）
基板尺寸（mm）
添加粉末粒径和基板尺寸两个工艺选项

## Slide 8
工艺卡片更新-送丝
送丝工艺
激光功率（W）
熔覆速度（mm/s）
质量添加（g/min）
确认
取消
道间偏移（mm）
层间抬升（mm）
送丝速度（m/min）
熔覆材料
基板材料
保护气及流量（L/min）
气刀流量（L/min）
丝材直径（mm）
基板尺寸（mm）
加工前保护气时长（s）
保护气保持时间（s）

## Slide 9: 程序库

## Slide 10
程序库结构更新
修改程序类型，送粉/送丝

## Slide 11
编辑程序对话框更新后
编辑程序
确定
取消
Model1.src
Model1.dat
添加
删除
程序文件
类型
层数
道数
熔覆速度
一个程序一个文件夹保存，文件夹命名“L1P2-2000-5”表示一层两道，功率2000W，熔覆速度5mm/s
类型：送粉或者送丝
程序文件夹包括关键字形成的text文件，程序文件（.src/.dat）
添加已编辑完成的程序文件，并显示
确定后，保存到对应的程序类型文件夹下
双击.src文件，直接用OrangeEdit软件打开文件进行编辑
激光功率
OrangeEdit
名称

## Slide 12
筛选程序对话框更新
将红框内部分删除
道数和层数互换位置

## Slide 13: 模型库

## Slide 14
模型库结构更新
一级
二级
三级
一级
二级（工艺类型）
三级（模型类型）
四级（具体模型）

## Slide 15
15
模型库导引（1）
标题栏
—
文件 材料 设备 工艺 程序 模型 项目 更新
一级（模型库）、二级（工艺类型）、三级（模型类型）、四级（具体模型）；模型库预设为空，一个模型一个文件夹保存
右击模型库，显示下拉菜单，包括打开模型库、刷新模型库、新建工艺类型、筛选模型、展开/收起。
打开模型库：打开模型库文件夹
刷新模型库：更新导引树显示，实现导引树与数据库同步
新建工艺类型：点击，弹出新建模型类型对话框，填写名称，并确定
筛选模型：显示所有模型，基于关键字筛选
展开/收起：展开/收起整个模型库
新建工艺类型
名称
确定
取消
一级
二级
三级
模型库
打开模型库
刷新模型库
新建工艺类型
筛选模型
展开/收起
四级

## Slide 16
筛选模型对话框
16
 | 名称 | 工艺 类型 | 模型 类型 | 熔覆材料 | 基板材料 | 激光功率(W) | 熔覆速度(mm/s) | 熔覆 形式 | 初始条件 | 边界条件
 | Model-1 | 送粉 | LBM | T15 | 42CrMo | 2000 | 7 | 一道 | 均300K | 绝热
 |  | 送丝 |  |  |  |  |  |  |  | 
筛选模型
打开模型文件夹
名称
筛选
熔覆材料
基板材料
熔覆速度
激光功率
可自由选择关键字进行筛选
可单或多选模型，直接打开一个或多个模型所在文件夹
工艺类型
导入项目
模型类型

## Slide 17
17
模型库导引（2）
标题栏
—
文件 材料 设备 工艺 程序 模型 项目 更新
2、右击工艺类型（送粉/送丝），显示下拉菜单，包括打开、重命名、新建模型类型、展开/收起
打开：打开该模型类型所在文件夹
重命名：弹出重命名对话框，修改该类型名称
新建模型类型：弹出新建模型类型对话框
展开/收起：展开/收起整个该类型
送粉
打开
重命名
新建模型类型
展开/收起
新建模型类型
名称
确定
取消

## Slide 18
18
模型库导引（3）
标题栏
—
文件 材料 设备 工艺 程序 模型 项目 更新
3、右击模型类型，显示下拉菜单，包括打开、重命名、新建模型、展开/收起
打开：打开该模型类型所在文件夹
重命名：弹出重命名对话框，修改该类型名称
新建模型：弹出新建模型对话框
展开/收起：展开/收起整个该类型
熔池多相流
打开
重命名
新建模型
展开/收起

## Slide 19
19
模型库导引（2.2）-新建模型对话框
编辑模型
确定
取消
Model.cas
Model.inp
添加
删除
模型文件
名称
熔覆材料
激光功率
熔覆形式
初始条件
边界条件
工艺类型
基板材料
熔覆速度
工艺类型：送粉/送丝
模型类型：熔池多相流/热力耦合/PINN/LBM
熔覆/基板材料：从材料库中选取
激光功率为W，熔覆速度单位为mm/s
熔覆形式 ：输入层数/道数，单道尺寸，基板尺寸等，自定义输入
初始条件：输入熔覆层和基板的初始温度
边界条件：输入表面对流换热系数和辐射系数
添加/删除：已经创建好的模型文件及辅助文件
一个模型用一个文件夹保存。所设置的关键字形成text文件，模型软件与text文件同出在一级目录。
模型类型

## Slide 20
20
模型库导引（3）
标题栏
—
文件 材料 设备 工艺 程序 模型 项目 更新
4、右击模型，显示下拉菜单，包括打开、重命名、删除
编辑：弹出模型对话框
打开：打开该模型所在文件夹
复制：复制该模型文件夹
重命名：弹出重命名对话框，修改该模型名称
删除：删除模型，设置删除提示
模型1
编辑
打开
复制
重命名
删除